ПОДСТАВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ТКАНИ

(Clothsetter-HC)

Инструкция по применению

Этот Клотсеттер используется с швейно-вышивальными машинами: New Home Hyper Craft и Memory Craft 11000.

Данная подставка обеспечивает дополнительную площадь для укладки плотных материалов, а также служит в качестве опоры для пяльцев для вышивания. Кроме того, эту подставку можно использовать как столик для нанесения рисунка вышивки.

| КОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАВКИ: |
| --- |
| ①1 Стол | ③ Винт с потайной головкой | ⑤ Коромысло пластины | ⑦ Саморез |
| ② Ножки | ④ Прижимная пластина | ⑥ Держатель коромысла |  |

Сборка подставки для ткани (требуется крестообразная отвертка)

- Установите 5 ножек ② и надежно закрепите их винтами с плоской головкой ③.

- Подсоедините к прижимной пластине ④ коромысло ⑤, вставьте в отверстия в коромысле 4 самонарезающих винта ⑦ и надежно затяните их.

- Подсоедините к коромыслу ⑤ держатель коромысла ⑥, вставьте в отверстия в коромысле 4 самонарезающих винта ⑦ и надежно затяните их.

- Откройте находящуюся на полке крышку ⑧. Установите держатель коромысла выступами ⑨ в пазы ⑩ в полке, одновременно отводя рычаг ⑪ с нижней стороны полки.

- Отпустите рычаг для фиксации пластины в сборе на полке.

Убедитесь в том, что пластина в сборе свободно передвигается по полке без люфта.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При наличии раздвижной полки необходимости подсоединять подставку для ткани нет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Применяйте данную подставку только по назначению в соответствии с данными инструкциями. Использование подставки для иных целей может привести к ее повреждению.

Установка подставки для ткани на швейную машину

- Пластину в сборе можно откинуть на нижнюю сторону полки. Переверните подставку и заведите коромысло пластины между пружинными защелками ②, как показано на рисунке. Нажмите на коромысло для его фиксации на месте.

- Установите подставку для ткани рядом с машиной, плавно продвинув ее на место слева.

3. Для обычного шитья перед установкой подставки для ткани снимите раздвижную полку машины.

- Для вышивки установите подставку для ткани рядом с машиной, не снимая раздвижную полку ③.

- Если подставка установлена неровно, отрегулируйте высоту ножек, поворачивая винт ④, как показано на рисунке.

Калибровка подставки для ткани

При вышивке для центровки положения подставки относительно машины необходимо отрегулировать положение прижимной пластины. Эту операцию требуется выполнить только в первый раз.

Для пяльцев типа «Hoop-ST/SQ»

- Установите отрез ткани в пяльцы типа «Hoop-ST» или «Hoop-SQ». Установите пяльцы на машину и вышейте пробный образец ST51.

- Снимите пяльцы с машины, но не убирайте из пяльцев ткань.

- Подсоедините пяльцы типа «Hoop-ST» или «Hoop-SQ» к прижимной пластине ①.

Ослабьте 2 установочных винта ② на прижимной пластине.

- Опустите прижимную пластину ③ на ткань. Отрегулируйте положение пяльцев так, чтобы вышитый образец ④ точно совпадал с осевыми линиями ⑤ на прижимной пластине. Крепко затяните винты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании пяльцев типа «Hoop-MA» калибровка не требуется, поскольку у этих пяльцев центральное положение точно такое же, как и у пяльцев типа «Hoop-ST/SQ».

При использовании пяльцев типа «Hoop-FA»

- Установите отрез ткани в пяльцы. Установите пяльцы на машину и вышейте пробный образец FA31.

- Снимите пяльцы с машины, но не убирайте из пяльцев ткань..

- Подсоедините пяльцы к прижимной пластине ⑥ для пяльцев «HOOP-FA».

Ослабьте 2 установочных винта ⑦ на прижимной пластине.

- Опустите прижимную пластину на ткань. Отрегулируйте положение пяльцев так, чтобы вышитый образец точно совпадал с осевыми линиями на прижимной пластине. Крепко затяните винты.

Использование подставки для ткани

Пример:

Комбинация встроенных образцов ST42 и ST43.

- Нанесите осевые линии ① на ткань с помощью трафарета ② для образца ST42.

- Установите внешний обод ③ пяльцев Hoop-ST на подставку для ткани. Уложите на внешний обод пяльцев ткань ④ и установите внутренний обод ⑤.

- Опустите прижимную пластину на ткань. Отрегулируйте положение ткани так, чтобы осевые линии ① точно совпадали с осевыми линиями ⑥ на прижимной пластине.

- Нажмите на внутренний обод для его установки во внешний обод, одновременно нажимая на прижимную пластину, чтобы ткань оставалась на месте. Затяните зажимной винт пяльцев.

- Снимите пяльцы с подставки для ткани. Установите их на машину и вышейте образец ST42.

- Уберите пяльцы с машины и выньте их них ткань.

- Отметьте на ткани осевые линии ⑦ с помощью трафарета ® для образца ST43.

- Установите ткань в пяльцы и вышейте образец ST43 (выполните описанные выше действия со 2 по 5).

Образцы ST42 и ST43 образуют единый рисунок ⑨.

Положение 1

Положение 2

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке пяльцев «Hoop-MA» на подставку для ткани обязательно размещайте их в положение 1, а не в положение 2.