СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК ДЛЯ NS9855

(CLOTHSETTER)

Как использовать приставной столик

Используйте приставной столик при 										комбинировании отдельных рисунков

для создания одного большого рисунка.

До начала использования приставного

столика необходимо сделать

начальные установки.

(1) установочные линии для flash карты

с рисунками, читаемой через слот

карты

(2) установочные линии для вышивальной

машины (рисунки из памяти машины и

РС карт)

(3) стрелка указывает верхнюю часть

положения рисунка

(4) стандартные установочные положения

отверстий

(5) установочное положение больших

пяльцев В

(6) установочные винты

(7) установочное положение стандартных

пяльцев А и пяльцев Free Arm C

Как установить приставной столик

Для установки приставного столика

используйте встроенные установочные 										шаблоны.

1. Нажмите кнопку режима установки

вышивки

2. Выберите установочные шаблоны

3. Приложите стабилизатор ткани с ее

изнаночной стороны, затем установите

ткань в стандартные пяльцы А и начните

вышивание

●  не используйте тянущиеся ткани, такие

как  трикотаж

4. Выньте пяльцы из каретки вместе с

тканью и установите их в держатель

пяльцев приставного столика

●  ослабьте установочные винты

5. Опустите прижимную пластину на ткань.

Отрегулируйте положение пяльцев так,

чтобы вышитый образец точно совпадал

с осевыми линиями на прижимной

пластине.

Затяните установочные винты.

● после того как затяните винты убедитесь

еще раз, что установочные линии

совпадают

● один раз установив держатель пяльцев,

нет необходимости его регулировать в

дальнейшем, за исключением, если Вы

используете другую швейную машину

или установочные винты ослабнут

РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРИСТАВНОГО СТОЛИКА (CLOTHSETTER 10000)

Расширительная платформа (1) может быть 									использована для больших пяльцев В и

Giga пяльцев (GigaHoop) при использовании

приставного столика (2).

Установите расширительную платформу (1) как

показано на рисунке до установки пяльцев.

- Расширительная платформа

- Специальный приставной столик