ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА – РУБИЛЬНИК

№ 200013116

Подогнутый край, напоминающий рулик, делает привлекательной отделку шарфов, столового белья и женского трикотажа.

- Сделать двойной подгиб 0,3 см  длиной приблизительно 8 см .

- Опустить иглу в ткань в точке начала шитья, затем опустить прижимную лапку с рубильником.

- Выполнить 3-4 стежка, удерживая нить иглы и нить шпули. Ввести иглу в ткань и поднять прижимную лапку с рубильником. Вставить часть ткани с загибом в паз прижимной лапки.

- Опустить прижимную лапку и выполнить шов, приподнимая край ткани для обеспечения ее плавной и ровной подачи.

- Отрезать примерно 0,7 см  с концов, как показано на рисунке, для уменьшения величины подгиба.

*1- отрез с угла

# Text boxes

Установки машины

Прижимная лапка	Прижимная лапка - рубильник

Образец шва

Ширина стежка	0 или

Длина стежка	1 ~ 4